## Slide 1
关于霍夫投票和点云网络
的梳理工作
2020/09/05
RiplleYang
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008

## Slide 2
目 录
Part
3
应用于位姿估计
方法1
方法2
…
Dress code:
Orange
Part
2
3D点云网络
获取
应用
Dress code:
Yellow
Part
1
霍夫投票
霍夫投票
广义霍夫投票
Dress code:
Blue
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008

## Slide 3
01
霍夫投票引入
3
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008

## Slide 4
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
1.1霍夫变换（检测间断点边界形状）
通过将图像坐标变换到参数空间来实现直线和曲线的拟合 （a, b）
1.1.1直线检测
①直线坐标参数空间
+
在参数空间相较于同一点的所有直线，在图像坐标空间都有共线的点与之对应。
②极坐标参数空间
1.1.2曲线检测
写出图像坐标空间到参数空间的变换公式
1.1.3任意形状的检测
应用广义霍夫变换检测某个任意形状边界的图形
Notes: 从它的原理讲起，首先说一下霍夫变换，霍夫变换是一个非常重要的检测间断点边界形状的方法，通过将图像坐标变换到参数空间来实现直线和曲线的拟合
具体计算时将参数空间视为离散的，在参数空间中建立一个二维数组累加器，只是取值范围不同
注意参数的个数不能太多
想看一下效果可以自己实现一下，这个已经很方便了

## Slide 5
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
1.2广义霍夫变换
直线变换：
变换方式：，一个点变换后产出一条正弦曲线，程序中体现为n个离散点(分落在n个bin中坐标系)。
投票方式：统计。
广义霍夫：
变换方式：计算当前点的grad，查找R-table，得到，进而得到几个reference point。[需要通过一个边缘模板构建出R-table，R-table包含了所有边缘点相对于reference point的。]
投票方式：统计reference point
核心思想：
把图像中属于某种图形的点集（二维）映射到一个点上，这个点记录了点集中点的数目，使得程序通过搜索峰值找到该点
Notes: 对于一种图形，在现实世界中可以有多种形变，线性的如：平移、旋转、透视；非线性的如：径变、切变、扭曲。每多考虑一种形变都会增加参数，比如把椭圆看作是圆的透视形变，结果多了两个参数，理论上可以去遍历每一个参数空间，但这不能满足实时性要求，所以参数之间约束（关联）越多则处理速度越快，Ballard的广义霍夫变换就是例子，这就需要发挥主观创造力了。

## Slide 6
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
Notes: 曲线交叉最多的点表示原始图像中穿过最多边缘的假想线

## Slide 7
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
1.3图像处理&霍夫变换
通过霍夫投票算法获得旋转平移矩阵
通过霍夫投票算法获得旋转平移矩阵
投票原理：
1.循环遍历所有的特征，每次为模型参数投票
2.寻找获得了大量选票的模型参数
①非真实值也会投票
②如果没有观察到一些特性，模型可以跨越多个片段
③如果对象的部分被遮挡而且没有任何特征可以投票，因为其他部分获得了很多选票也能够找到这个对象。
Notes: 将霍夫投票应用于3D场景目标识别，在杂乱和有遮挡情况下有不错的效果，而且他已经在PCL库中有简单实现
特征是指小的边缘点

## Slide 8
02
3D点云网络
8
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008

## Slide 9
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
*.ply/*.obj
PCL库：pcl_ply2pcd, pcl_obj2pcd
提取mesh的顶点坐标/法向量坐标
COLLADA(*.dae)
3D模型读取库——Assimp库
Collada( *.dae;*.xml)、Blender(*.blend)、Biovision BVH( *.bvh)、
3D Studio Max 3DS(*.3ds)、
3D Studio Max ASE(*.ase)
AutoCAD DXF( *.dxf)
3D模型
*.pcl
PCL库
生成点云
PCL库（pcl_mesh_sampling）
VTK
2.1如何生成点云

## Slide 10
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
2.2点云处理层次
Notes: PointNet还没出来以前都是对点云数据先进行各种预处理，点云分割也很麻烦，PointNet出来以后直接对点云数据进行处理，相关的论文就多了很多
Keypoints对应边缘检测

## Slide 11
03
应用于位姿估计
11
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008

## Slide 12
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
—— Object recognition in 3D scenes with occlusions and clutter by Hough Voting（2010）
—— Deep Hough Voting for 3D Object Detection in Point Clouds
—— PVNet: Pixel-wise Voting Network for 6DoF Pose Estimation
—— PVN3D: A Deep Point-wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation
——一些相关中文期刊…
Notes: PVNet利用物体可见部位的局部信息，来检测关键点。首先，检测出物体的可见部位。然后，每个像素预测一个指向物体关键点的方向向量。
将霍夫投票应用于3D场景目标识别，在杂乱和有遮挡情况下有不错的效果，而且他已经在PCL库中有简单实现

## Slide 13
下一步工作
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008
1.看懂PVNet的网络结构
2.看论文SilhoNet：一种用于3D对象位姿估计和抓取规划的RGB方法
Notes: SilhoNet的创新点在哪里？？？

## Slide 14
The End
Thank You
e7d195523061f1c03a90ee8e42cb24248e56383cd534985688F9F494128731F165EE95AB4B0C0A38076AAEA07667B1565C446FC45FF01DFB0E885BCDBDF3A284F3DB14DA61DD97F0BAB2E6C668FB4931CD287D4016AA7B206952849508909359D9286F36FCA4AC688B1E52AF2B8A36BD5CFE19290B2965B0C99E30B7F666D708D2581EC333905010FC684C8DCAA14008